## Slide 1
Tomáš Cajthaml
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Chemické znečištění související s válkou
„Válka je špinavá a jedovatá“

## Slide 2
Upraveno dle Holoubek I.
Hlavni chemická rizika války
  Bojové aktivity
  Střelivo a exploziva - kontaminace organickými látkami a toxickými kovy
  (vyhozená munice, nevybuchlá munice, rezidua munice)
  Další vojenské aktivity
  provoz a ošetřování techniky
  (úkapy pohonných hmot, havárie, servis techniky)
  Poškozená infrastruktura
  poškozený chemický průmysl, ropovody apod.

## Slide 3
Upraveno dle Holoubek I.
ENVIRONMENTÁLNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY
EEA

## Slide 4
Upraveno dle Holoubek I.
ENVIRONMENTÁLNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY
Nově se objevujíící
„Staré“ regulované (např. POPs)
„Nové“ regulované
„Nové“ sledované
Nesledované
Degradační a transformační produkty
EEA

## Slide 5
Upraveno dle Holoubek I.
ENVIRONMENTÁLNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY
Nově se objevujíící
„Staré“ regulované (např. POPs)
„Nové“ regulované
„Nové“ sledované
Nesledované
Degradační a transformační produkty
Organický polutant:
Nízká (bio)degradabilita
Produkce
Kumulace
Toxicita
EEA

## Slide 6
Upraveno dle Holoubek I.
Historické ukázky dalších „nečekaných“ problémů….
  Beryllium:
  velmi toxické, má mutagenní a karcinogenní účinek s latentní periodou až několik let.
  chronická otrava plic při inhalaci prachu kovu a sloučenin (popílek z uhlí) – berylliosa (aktivace chirurgickým zákrokem, nebo graviditou)
  Be vytěsňuje biogenní kovy v enzymech a narušuje funkci – vliv na DNA
  akutní otrava již při 0,1 mg/m3
  berylnaté soli – rozpustné a velmi toxické
  elementární Be netoxické

## Slide 7
Historické ukázky dalších „nečekaných“ problémů….
  Chlorované dibenzodioxiny – válka ve Vietnamu
  dioxiny se nikdy přímo nevyráběly
  vedlejší produkty při produkci chlorovaných látek
  např. Agent Orange
  jedny z nejtoxičtějších organických polutantů
  kontaminace půd, vod a sedimentů; patří mezi Perzistentní organické polutanty (Stockholmská úmluva)
  karcinogenní (kategorie 1), poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému

## Slide 8
Upraveno dle Holoubek I.
Historické ukázky dalších „nečekaných“ problémů….
  Chlorované dibenzodioxiny – válka ve Vietnamu
  US Army používala herbicid (defoliant) 2,4-D a 2,3,4-T
  obsahoval malé množství dioxinů, které stále perzistující
  2,3,4-T se vyráběl i v ČSSR ve Spolaně Neratovicích a prodával přes prostředníka americké armádě
  následky jsou patrné dodnes ve zvyšující se incidenci malformací narozených dětí v kontaminovaných oblastech
ADST Wikipedia

## Slide 9
Upraveno dle Holoubek I.
Historické ukázky dalších „nečekaných“ problémů….
  Syndrom války v zálivu
  chronická a multisymptomatická porucha s
  vytrvalé bolesti hlavy a celého těla, poruchy vnímání, nevysvětlitelná únava, vyrážky, průjmy, dýchací obtíže
  až 210 tisíc amerických vojáků a desítky tisíc jejich koaliční spolubojovníků
  dodnes neuspokojivě vysvětlená
  sarin, cyklosarin, ochuzený uran, hořící ropné vrty???
  pyridostigmin – prevence nervových plynů?
Twitter

## Slide 10
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - střelivo
Environmental Research 201 (2021) 111568
Koncentrace v půdě (mg/kg)
Sustainability 2020, 12, 9002
MBA – vojenské zíkladny
WIA – válkou poškozené území

## Slide 11
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - střelivo
  Ochuzený uran (99,8% 238U, 0,2 % 235U a 0,001 234U)
  málo radioaktivní (α zářič) problém při vstupu do organismu
  velmi toxický prach, zejména oxidy
  nefrotoxický a potenciálně karcinogenní, ukládá se v ledvinách a kostech
  válka v zálivu: 300 tun ochuzeného uranu
  válka v Kosovu: 11 tun munice (Srbsko: 200% incidence rakoviny)
  využívají armády: USA, Velké Británie, Francie, Ruska, Ukrajiny, Turecka, Izraele, Pákistánu, Číny, Saúdské Arábie a Řecka (dle BBC)
Rheinmetall Defence

## Slide 12
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - střelivo
  Olovo
  střelivo obsahuje významné množství Pb
  možné náhrady, ale v armádách málo používané
  málo rozpustné sloučeniny, ale všechny rozpustné sloučeniny jsou jedovaté
  kumulativní jed hromadící se v kostech
  Pb působí na červené krvinky, poškozuje ledviny, játra, nervový systém, cévy a svalstvo
  ECHA navrhuje zákaz olova v brocích
  kontaminace Pb ovlivňuje i půdní faunu
  kontaminace střelnic je 2. nejvážnější po akumulátorovém průmyslu
www.freepik.com

## Slide 13
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - explosiva
  TNT - 2,4,6-trinitrotoluen
  výbušnina, používaná v dělostřeleckých granátech (po 1900)
  toxické, ovlivnění jater a imunity
  možný karcinogen
  lépe rozpustný ve vodě než ostatní výbušniny (HMX, RDX)
  rozkládá se různými mechanismy, ale přesto perzistuje
  biorozložitelnost je dobře prozkoumaná
Sustainability 2020, 12, 9002
Koncentrace v půdě (mg/kg)

## Slide 14
Upraveno dle Holoubek I.
  TNT - biotransformace
Aerobní
Anaerobní

## Slide 15
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - explosiva
  RDX - hexogen
  výbušnina, používaná v dělostřeleckých granátech (2. světová válka)
  po intoxikaci způsobuje nevolnost, křeče, zmatenost a výpadky paměti
  možný karcinogen
  ve vodě málo rozpustný
  rozkládá se různými mechanismy, ale přesto perzistuje
  biorozložitelnost je prozkoumaná rozkládá se rychleji než TNT
  sledováno v US EPA – pitná a podzemní voda
  65 kontaminovaných míst v USA
  aerobní i anaerobní podmínky
  velmi málo je známo o osudu v organismu
J. Microbiol. Biotechnol. (2012), 22(10), 1311–1323

## Slide 16
Upraveno dle Holoubek I.
Bojové aktivity - explosiva
  Nitrotriazolon
  5-nitro-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-on, NTO
  výbušnina, používaná v dělostřeleckých granátech (1987)
  náhrada TNT a RDX
  velmi rozpustný ve vodě
  velmi snadno se biologicky rozkládá
  toxicita zřejmě nízká, ale studií je málo
www.canstockphoto.com

## Slide 17
Upraveno dle Holoubek I.
Další vojenské aktivity
  Znečištění ropnými produkty
  ropné produkty: alifatické(řetězce) a aromatické
  alifatické látky se biologicky rozkládají
  aromatické perzistující řadu let
  aromatické látky často karcinogenní
  mnoho dekontaminačních metod, ale sanace nákladná

## Slide 18
Upraveno dle Holoubek I.
  Závěr
  vojenské oblasti jsou obvykle kontaminovány:
  toxickými kovy
  zbytky výbušnin
  ropnými produkty
  ze současného hlediska ochrany prostředí se jedná o kontaminovaná oblasti
  existuje mnoho přirozených „čistících“ mechanismů, ale proces trvá řadu let až desetiletí
  existuje mnoho velmi účinných dekontaminačních metod, ale ani na současné kontaminace není dostatek prostředků

## Slide 19
Děkuji za pozornost!
Notes: 19